## Slide 1
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER ĐƠN GIẢN
Đề tài 1 · Hệ thống nhúng và thiết kế giao tiếp nhúng
Đoàn Sinh Đức — 20234000 Phạm Đăng Vinh — 20233719 Vũ Mạnh Quân — 20234033 Vũ Nam Khánh — 20234015
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS. ĐÀO VIỆT HÙNG
Hà Nội, 7/2026
Notes: Nhóm trình bày kết quả thiết kế và xây dựng thiết bị phân tích logic tám kênh trên STM32F103C8. Nội dung tập trung vào kiến trúc, cơ chế lấy mẫu, phần mềm hiển thị và các kết quả kiểm thử phần cứng trong vòng.

## Slide 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ĐẶT VẤN ĐỀ
02
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
LỖI SỐ KHÔNG CHỈ NẰM Ở MỨC 0/1
•
Quan hệ thời gian giữa các kênh quyết định tính đúng của giao tiếp.
•
Thiếu xung, sai thứ tự cạnh hoặc sai khung rất khó quan sát bằng đồng hồ đo.
•
Cần ghi đồng thời nhiều tín hiệu và xem lại theo trục thời gian trên máy tính.
GHI NHẬN
8 đường tín hiệu tại cùng thời điểm
PHÂN TÍCH
Waveform + decoder
Logic analyzer biến chuỗi trạng thái rời rạc thành bằng chứng về timing và giao thức.
Notes: Trong hệ thống số, mức điện áp đúng chưa đủ để kết luận giao tiếp đúng. Nhiều lỗi chỉ xuất hiện trong quan hệ thời gian giữa các đường tín hiệu, vì vậy nhóm cần một công cụ ghi đồng thời nhiều kênh và cho phép phân tích lại trên máy tính.

## Slide 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI
03
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
8 KÊNH
CH0–CH7 PA0–PA7
TỪ 1 kHz
Cấu hình tốc độ lấy mẫu
THU NGOẠI TUYẾN
Buffer → DUMP khung SLA8
PC GUI
Waveform, đo cạnh, zoom và cuộn
3 DECODER
UART · I2C · SPI
PHẠM VI TRIỂN KHAI
•
Firmware STM32: TIM2, DMA/ISR, trigger và giao thức lệnh.
•
Phần mềm PC: kiểm khung, hiển thị tám kênh và giải mã giao thức.
•
Arduino UNO tạo tín hiệu Gray, UART, I2C và SPI để kiểm thử từng chế độ.
Notes: Mục tiêu tối thiểu của đề tài là hai kênh và tốc độ từ một kilohertz. Mẫu thử thực tế được triển khai với tám kênh, có giao diện máy tính và ba bộ giải mã giao thức. Phạm vi đánh giá gồm cả firmware, khung truyền dữ liệu và phần mềm PC.

## Slide 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
KIẾN TRÚC TỔNG THỂ
04
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
NGUỒN TÍN HIỆU
Arduino UNO Gray · UART · I2C · SPI Open-drain, chung GND
STM32F103C8
PA0–PA7 → GPIOA IDR TIM2 tạo nhịp lấy mẫu DMA hoặc ISR → buffer 13.888 mẫu SLA8: metadata + payload + checksum
MÁY TÍNH
USART1 · 1 Mbaud PyQt5 + pyqtgraph Waveform 8 kênh UART · I2C · SPI decoder
Một mẫu = một lần đọc đồng thời 8 bit thấp của GPIOA
Notes: Kiến trúc được chia thành ba lớp. Arduino tạo tín hiệu tham chiếu, STM32 lấy mẫu tám bit đồng thời và đóng gói thành khung SLA8, còn phần mềm PC kiểm tra khung rồi hiển thị hoặc giải mã. Việc đọc GPIOA IDR một lần giúp giảm sai lệch tương đối giữa các kênh.

## Slide 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
PHẦN CỨNG VÀ ĐẤU NỐI
05
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
STM32F103C8
• PA0–PA7: CH0–CH7 • PA9/PA10: USART1 • Timer clock: 72 MHz • Logic: 3,3 V • Buffer: 13.888 byte
ARDUINO UNO
• D2–D9 → PA0–PA7 • Tạo mẫu Gray 8 bit • Phát UART/I2C/SPI riêng • Ngõ ra open-drain • Dùng pull-up 3,3 V
NGUYÊN TẮC AN TOÀN
• Nối chung GND • Không đưa 5 V trực tiếp • HIGH nhờ pull-up 3,3 V • Kiểm tra mức trước khi test • Không suy diễn mạch bảo vệ
Không khẳng định có khối bảo vệ đầu vào khi chưa có sơ đồ nguyên lý được kiểm chứng.
Notes: Tám đầu vào được đưa trực tiếp vào PA0 đến PA7, còn USART1 dùng để truyền dữ liệu về máy tính. Arduino được cấu hình open-drain để mức cao do điện trở kéo lên ba phẩy ba volt tạo ra. Báo cáo không giả định thêm khối bảo vệ đầu vào vì chưa có sơ đồ nguyên lý đầy đủ.

## Slide 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
CƠ CHẾ LẤY MẪU DMA VÀ ISR
06
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
TRIGGER TỨC THỜI
TIM2 UPDATE
Nhịp lấy mẫu
DMA1 CH2
GPIOA IDR → RAM
BUFFER ĐỦ
Phát EVENT
TRIGGER CẠNH / MẪU
TIM2 ISR
Đọc và kiểm điều kiện
PRE-TRIGGER
Bộ đệm vòng
POST-TRIGGER
Hoàn thành capture
6,545 MS/s
Trần DMA được kiểm chứng
400 kS/s
Trần ISR được kiểm chứng
Notes: Với trigger tức thời, DMA chuyển trực tiếp trạng thái GPIO vào RAM nên đạt tốc độ cao hơn. Khi cần trigger cạnh hoặc mẫu, ISR phải kiểm tra điều kiện và quản lý vùng trước sau trigger, vì vậy trần tốc độ thấp hơn. Hai giới hạn trên đều được xác nhận bằng kiểm thử phần cứng.

## Slide 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
FIRMWARE VÀ KHUNG DỮ LIỆU SLA8
07
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
CFG
ARM
CAPTURE
EVENT
DUMP
KHUNG SLA8
HEADER 48 B
METADATA
PAYLOAD ≤ 13.888 B
CHECKSUM
•
1 byte cho mỗi mẫu tám kênh.
•
Checksum FNV-1a cho header và payload.
•
Metadata lưu rate, mode, trigger và trạng thái lỗi.
Notes: Firmware làm việc theo chuỗi cấu hình, arm, capture, báo sự kiện rồi mới dump dữ liệu. Khung SLA8 tách metadata khỏi payload và dùng checksum FNV một a để phát hiện lỗi truyền. Mỗi mẫu chỉ chiếm một byte vì tám kênh được đóng vào tám bit.

## Slide 8
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
PHẦN MỀM PC VÀ GIAO DIỆN
08
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
KẾT NỐI
INFO · STATUS · cấu hình
WAVEFORM
8 kênh · zoom · cuộn
PHÂN TÍCH
Đo cạnh · tần số · decoder
Trạng thái trong ảnh xác nhận SLA8-FW trên COM12; dropdown Port chỉ là lựa chọn giao diện
Notes: Phần mềm PC chịu trách nhiệm cấu hình thiết bị, nhận khung và kiểm checksum trước khi hiển thị. Người dùng có thể xem tám kênh, phóng to theo thời gian, đo cạnh và chạy các decoder UART, I2C hoặc SPI trên dữ liệu đã thu.

## Slide 9
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ PHẦN CỨNG TRONG VÒNG
09
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
ARDUINO · COM18
Tín hiệu tham chiếu
STM32 · COM12
Thu tám kênh
SLA8 + CHECKSUM
Khung bằng chứng
ORACLE
Đối chiếu tự động
TOÀN VẸN
TC01–TC02 Khung, 8 kênh, Gray
TỐC ĐỘ
TC03–TC06 Rate, trần, Nyquist
GIAO THỨC
TC07–TC09 UART, I2C, SPI
TRIGGER
TC10 Cạnh rơi và đầu vào sai
Gray 8 bit: mỗi bước hợp lệ chỉ thay đổi đúng một bit
Notes: Kiểm thử phần cứng trong vòng dùng Arduino làm nguồn tham chiếu và STM32 làm thiết bị cần đánh giá. Chuỗi Gray phù hợp để phát hiện mất mẫu hoặc sai quan hệ giữa kênh vì hai trạng thái liên tiếp chỉ được phép khác một bit. Mười kịch bản được nhóm theo toàn vẹn, tốc độ, giao thức và trigger.

## Slide 10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
KẾT QUẢ TỐC ĐỘ VÀ TOÀN VẸN DỮ LIỆU
10
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
6,545 MS/s
DMA sạch · sai số 0,0079%
400 kS/s
ISR sạch · 0 overrun
0
Overflow · dropped · checksum lỗi
7 / 8 / 10 MS/s bị firmware từ chối thay vì thu sai
TC-04 phát lại offline từ frame .sla8; dropdown Port không phải nguồn capture
Notes: DMA thu sạch tại sáu phẩy năm bốn năm megasample mỗi giây với sai số dưới một phần trăm nghìn. ISR đạt bốn trăm kilosample mỗi giây và không ghi nhận overrun. Khi yêu cầu vượt trần, firmware trả lỗi thay vì tiếp tục với dữ liệu không đáng tin cậy.

## Slide 11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
TÁM KÊNH ĐỒNG THỜI VÀ GIỚI HẠN NYQUIST
11
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
Gray 8 kênh: 0 lỗi chuỗi, 0 short run
25 kHz: đúng ở 1 MS/s, alias khoảng 5 kHz ở 30 kS/s
Skew < 1 chu kỳ mẫu là chặn trên từ oracle Gray — không phải phép đo jitter tuyệt đối.
Notes: Dữ liệu Gray xác nhận đủ tám kênh và không phát hiện lỗi trình tự trong cửa sổ kiểm thử. Từ oracle này chỉ có thể kết luận sai lệch giữa kênh nhỏ hơn một chu kỳ mẫu, chưa thể coi là phép đo jitter tuyệt đối. Thử nghiệm Nyquist cho thấy lấy mẫu quá thấp biến tín hiệu hai mươi lăm kilohertz thành thành phần giả khoảng năm kilohertz.

## Slide 12
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
GIẢI MÃ UART, I2C VÀ SPI
12
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
UART · 57.600 baud
55 A5 4F 4B · 0 framing error
I2C · 2 MS/s
START · 0x50 W · A5 ACK · 5A NACK · STOP
SPI · 500 kS/s
MOSI/MISO: 55/A5 · A5/3C · 5A/C3
Ảnh phát lại offline từ .sla8; COM12/COM18 được xác minh riêng bằng device probe.
Notes: Ba bộ giải mã được kiểm tra bằng tín hiệu thật. UART thu đúng chuỗi byte và không có lỗi framing, I2C nhận đúng địa chỉ cùng trạng thái ACK và NACK, còn SPI nhận đúng ba cặp MOSI và MISO trong giao dịch có chip select.

## Slide 13
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
TRIGGER VÀ XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP BIÊN
13
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
SPI LẤY MẪU KHÔNG ĐỦ
Cảnh báo UNDERSAMPLED · không phát byte sai
TRIGGER FALL CH6
Trigger index 1490 · vùng pre-trigger giữ mức HIGH
Ảnh phát lại offline từ .sla8; đầu vào trigger/pattern sai được từ chối.
Notes: Thiết bị cần hành xử an toàn cả khi điều kiện đo không phù hợp. Với SPI bị lấy mẫu thiếu, decoder đưa ra cảnh báo và không tạo byte sai. Trigger cạnh rơi trên kênh sáu giữ được vùng trước trigger, còn cấu hình sai bị firmware từ chối rõ ràng.

## Slide 14
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU VÀ KẾT QUẢ
14
THIẾT BỊ LOGIC ANALYZER 8 KÊNH
✓ 8 KÊNH
Yêu cầu ≥ 2
✓ 1 kHz → 6,545 MS/s
Yêu cầu từ 1 kHz
✓ GUI 8 KÊNH
Waveform + đo cạnh
✓ UART · I2C · SPI
Đã kiểm chứng vật lý
✓ 10/10 TC
Toàn bộ kịch bản đạt
✓ FAIL-SAFE
Từ chối rate/cấu hình sai
Kết quả được chốt từ metrics.json và capture .sla8 ngày 18/07/2026.
Notes: Mẫu thử vượt yêu cầu tối thiểu về số kênh và giữ được mức một kilohertz ở đầu dải. Giao diện hiển thị đủ tám kênh, ba decoder đều có bằng chứng vật lý và toàn bộ mười kịch bản kiểm thử đạt. Các trường hợp vượt giới hạn được từ chối thay vì âm thầm sinh dữ liệu sai.

## Slide 15
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
HẠN CHẾ, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾT LUẬN
15
KẾT LUẬN
HẠN CHẾ HIỆN TẠI
• Chưa đo jitter tuyệt đối bằng chuẩn thời gian độc lập. • Chưa có sơ đồ nguyên lý đầu vào đầy đủ. • SPI mới hỗ trợ cạnh lên, MSB-first. • Trigger dùng ISR giới hạn ở 400 kS/s.
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
• Đo jitter/skew bằng tín hiệu tham chiếu chung. • Bổ sung CPOL, CPHA và thứ tự bit cho SPI. • Hoàn thiện sơ đồ đấu nối và quy trình kiểm mức. • Tối ưu trigger tốc độ cao.
Mẫu thử logic analyzer 8 kênh đã chạy HIL, giải mã ba giao thức và hành xử an toàn khi vượt giới hạn.
XIN CẢM ƠN!
Notes: Hệ thống vẫn còn các giới hạn cần được trình bày trung thực, đặc biệt là jitter tuyệt đối, mạch đầu vào và cấu hình SPI. Tuy vậy, mẫu thử đã hoàn thành chuỗi chức năng chính từ thu tám kênh, truyền khung, hiển thị đến giải mã và trigger. Kết quả HIL cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong miền đã kiểm chứng và từ chối các cấu hình vượt giới hạn.